Нейтрализация конденсата

Система нейтрализации конденсата полностью укомплектована необходимыми комплектующими для подключения к котлу

Система нейтрализации конденсата серия DN без насоса, заполненная мраморной крошкой

| МОЩНОСТЬ, кВт | КОД | ТИП | Кол-во крошки | ГАБАРИТЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт |  |  | кг | мм |
| 0 – 150 | DVA020 | DN1 | 10 | 300 x 200 x 220 |
| 151 – 450 | DVA030 | DN2 | 20 | 400 x 300 x 220 |
| 451 – 1100 | DVA031 | DN3 | 50 | 600 x 400 x 220 |

Система нейтрализации конденсата серия HN с насосом, заполненная мраморной крошкой

| МОЩНОСТЬ, кВт | КОД | ТИП | Кол-во крошки | ГАБАРИТЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт |  |  | кг | мм |
| 0 – 150 | DVA035 | HN1 | 10 | 300 x 200 x 220 |
| 151 – 450 | DVA036 | HN2 | 20 | 400 x 300 x 220 |
| 451 – 1100 | DVA038 | HN2.7 | 50 | 600 x 400 x 220 |

| ТИП | КОД | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Мраморная крошка для нейтрализации | DDD020 | 10 кг |
| Индикатор PH | VCH020 | комплект |

| ТИП | ПАРАМЕТРЫ НАСОСА | ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Объем поставки: - комплект мраморной крошки для нейтрализации - Упаковка: картонная коробка - до модели HN2; на паллете - модель HN2.7 - Шланг на входе: длина 1,5 м - Шланг на выходе: длина 1 м - Табличка с логотипом Rendamax |
|  | Расход |  | Напор | вход | Выход |  |
|  | л/мин |  | м |  |  |  |
| HN 1 | 12 |  | 8,0 | 1” | 5/8” |  |
| HN 2 | 18 |  | 7,2 | 1” | 5/8” |  |
| HN 2.7 | 24 |  | 2,5 | 1 ½” | 1” |  |